Министерство образования Республики Беларусь

БНТУ

Кафедра «Электротехника и электроника»

ОТЧЕТ

по ЛАБОРАТОРНой РАБОТе

# «ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»

Дисциплина «Электроника и МПТ»

|  | Выполнил: студент гр 303 . _________________________ |
| --- | --- |
|  | Принял: |

Минск 20___

Лабораторная работа

# ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Цель работы: изучение устройства и принципа работы выпрямительного диода, стабилитрона, биполярного транзистора; снятие их статических характеристик, сравнительный анализ.

# Порядок выполнения эксперимента

Рисунок 1. Схема эксперимента

1. Изучить лабораторный стенд по схеме рис.1 Установить регулятор потенциометра R2 в крайнее левое положение, переключателем П2.1 подключить выпрямительный диод (положение 1).

2. Включить цепь под напряжение с помощью шнура питания стенда и, регулируя напряжение потенциометром R2, снять ВАХ диода в прямом направлении Iпр(Uпр). Результаты измерений записать в табл.1

# Таблица 1.

| Iпр, мА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпр, В |  |  |  |  |  |  |

3. Установить потенциометр R2 в исходное положение (п.1), затем подключить стабилитрон (положение 2) и снять обратную ветвь ВАХ стабилитрона Iобр(Uобр). Измерения записать в табл. 2

Таблица 2

| Iобр, мА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uобр, В |  |  |  |  |  |  |

4. Подготовить схему для исследования биполярного транзистора VT1: регуляторы R1 и R2 установить в крайние левые положения, переключатель П2 установить в положение 4. После проверки преподавателем включить схему к источнику напряжения.

5. Снять семейство выходных (коллекторных) характеристик транзистора IК(UКЭ) при IБ = const. Для этого тумблер управляющего напряжения включить в положение «+», регулятором R1 установить значение Iб согласно табл. 3 и, изменяя регулятором R2 напряжение UКЭ от 0 до 8...10 В, записать значения тока коллектора IК в табл.3.

Проверить работу транзистора при IБ = 0.

# Таблица 3

| UКЭ, В | 0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 8...10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IК, мА при | IБ = 0,1мА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IБ= 0,2мА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IБ = 0,3мА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IБ= 0,4мА |  |  |  |  |  |  |  |

6. Снять семейство входных характеристик UБЭ(IБ) при UКЭ = 0 и при 
UКЭ = 8...10 В. Для этого регулятором R2 установить напряжение UКЭ и, поддерживая его неизменным, изменять регулятором R1 ток базы согласно табл.4. Значения напряжения UБЭ записать в табл.4.

Таблица 4

| IБ, мА | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UБЭ, мВ при | UКЭ = 0 |  |  |  |  |  |
|  | UКЭ = 8...10 |  |  |  |  |  |

7. По результатам эксперимента построить ВАХ диода, стабилитрона и характеристики биполярного транзистора. Сравнить экспериментальные характеристики с теоретическими.